СВЕТИЛЬНИКИ СТАЦИОНАРНЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ ПОЛИМЕРНОГО МАТЕРИАЛА

- Назначение

  - Светильник стационарный общего назначения с рассеивателем из полимерного материала предназначен для общего освещения административных, общественных, производственных, торговых и иных помещений.

  - Светильник соответствует требованиям по безопасности: ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003, ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97; по ЭМС: ГОСТ Р 51318.15-99, ГОСТ  Р 51514-99, ГОСТ Р 51317.3.2-2006 разд. 6, 7, ГОСТ Р 51317.3.3-99.

- Технические характеристики

  - Светильник рассчитан для работы с люминесцентными лампами типа Т8 мощностью 18, 36 Вт в сетях переменного тока с номинальным напряжением 220 В, частотой 50 Гц.

  - Класс защиты светильника от поражения электрическим током - I.

  - Основные технические характеристики приведены в табл.1.

### Комплект поставки

  - В комплект поставки входят:

Светильник, шт. – 2 шт, 3 шт, 4 шт. (в зависимости от упаковки)

Упаковка, шт.     – 1

Паспорт, шт.       – 1

  - Лампы и стартеры в комплект поставки не входят.

### Устройство

  - Общий вид и расположение точек крепления (размер А) светильника приведен на рис 1.

  - Светильник состоит из корпуса, в котором размещена электрическая схема, и рассеивателя.

  - Светильники выпускаются с электромагнитными или электронными ПРА. Схемы включения люминесцентных ламп с электромагнитным ПРА приведены на рис 2 и рис 3. Схема включения ламп с электронным ПРА приведена на корпусе электронного ПРА.

- Требования по технике безопасности

  - Установку, подключение светильника к сети, ремонт и обслуживание (замену ламп, чистку) производить только при отключенном питании.

  - Не включать светильник без надежного заземления.

  - Светильник может быть установлен на опорную поверхность из нормально воспламеняемого материала.

  - По окончании срока службы светильника необходима его замена, так как старение изоляции проводов внутреннего монтажа существенно снижает электробезопасность изделий.

  - При утилизации светильника необходимо разделить детали светильника по видам материалов и в установленном порядке сдать в организацию «вторсырья».

  - Внимание! Газоразрядные лампы используемые в светильниках содержат ртуть! Вышедшие из строя лампы подлежат утилизации и обезвреживанию в установленном порядке.

- Подготовка к работе, установка, эксплуатация

  - Эксплуатация светильника должна осуществляться в соответствии с "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей".

  - Распакуйте светильник и проверьте комплектность.

  - Снимите рассеиватель, проведите провод электропитания через отверстие в корпусе и установите светильник.

  - Подсоедините провод электропитания к клеммной колодке соблюдая полярность.

  - Установите стартер/стартеры и лампу/лампы.

  - Закрепите рассеиватель к корпусу светильника.

  - При эксплуатации светильника следует своевременно заменять неисправные лампы и стартеры.

  - Загрязненный рассеиватель рекомендуется очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

- Свидетельство о приемке

Светильник соответствует требованиям  ТУ 3461-002-39522915-2008 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска:   ________________________

Контролер:        ________________________

Упаковщик:       ________________________

Светильник сертифицирован.

- Транспортирование и хранение

  - Светильник должен храниться в закрытых, сухих, проветриваемых помещениях. В воздухе помещения не должно быть кислотных, щелочных и других примесей, вызывающих коррозию.

  - Светильник должен транспортироваться железнодорожным транспортом (в крытых вагонах или в универсальных контейнерах) и крытым автотранспортом.

- Гарантийные обязательства

  - Изготовитель гарантирует нормальную работу светильника в течении 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, при соблюдении условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

  - Срок сохраняемости светильников до ввода в эксплуатацию не более 1 года.

  - Выход ламп и стартеров из строя браком не является.

| Обозначение типа | Лампа: тип, цоколь, количество, мощность (Вт) | Коэффициент мощности, cosφ, не менее | Степень защиты, IP | Климати-ческое исполнение и категория размещения | КПД, %, не менее | Рассеиватель | Размеры: LxBxH/A, мм, не более | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛПО01-18-001 Кристалл | Т8, G13, 1х18 | 0,35 | IP20 | УХЛ4 | 70 | Прозрачный экструдированный трапецевидный профиль с призматическими преломляющими элементами, из светостабилизированого полистирола | 625х55х70/ 500 | 0,9 |
| ЛПО01-18-011 Кристалл |  | 0,96 |  |  |  |  |  | 0,7 |
| ЛПО01-36-001 Кристалл | Т8, G13, 1х36 | 0,85 |  |  |  |  | 1236х55х70/ 600 | 1,5 |
| ЛПО01-36-011 Кристалл |  | 0,96 |  |  |  |  |  | 1,2 |
| ЛПО01-18-002 Кристалл | Т8, G13, 1х18 | 0,35 |  |  |  |  | 635х44х64/ 450 | 0,9 |
| ЛПО01-18-012 Кристалл |  | 0,96 |  |  |  |  |  | 0,7 |
| ЛПО01-36-002 Кристалл | Т8, G13, 1х36 | 0,85 |  |  |  |  | 1245х44х64/ 750 | 1,5 |
| ЛПО01-36-012 Кристалл |  | 0,96 |  |  |  |  |  | 1,2 |
| ЛПО01-2х18-002 Кристалл | Т8, G13, 2х18 | 0,85 |  |  | 60 |  | 635х150х64/ 450 | 1,0 |
| ЛПО01-2х18-012 Кристалл |  | 0,96 |  |  |  |  |  | 0,8 |
| ЛПО01-2х36-002 Кристалл | Т8, G13, 2х36 | 0,85 |  |  |  |  | 1245х150х64/ 750 | 2,0 |
| ЛПО01-2х36-012 Кристалл |  | 0,96 |  |  |  |  |  | 1,3 |
| ЛПО01-2х36-002 Спорт | Т8, G13, 2х36 | 0,85 | IP20 | УХЛ4 | 60 | Прозрачный экструдированный из светостабилизированого полистирола, с защитной сеткой | 1300х195х75/ 750 | 3,8 |
| ЛПО01-2х36-012 Спорт |  | 0,96 |  |  |  |  |  | 3,3 |
| ЛСП01-1x18-001 Норд | Т8, G13, 1х18 | 0,35 | IP65 | УХЛ2 | 65 | Прозрачный с призматическими преломляющими элементами, из светостабилизированного полистирола | 670х97х108/ 400 | 1,0 |
| ЛСП01-1x18-011 Норд |  | 0,96 |  |  |  |  |  | 0,8 |
| ЛСП01-1x36-001 Норд | Т8, G13, 1х36 | 0,85 |  |  | 60 |  | 1279х97х108/ 850 | 1,6 |
| ЛСП01-1x36-011 Норд |  | 0,96 |  |  | 75 |  |  | 1,4 |
| ЛСП01-2x18-001 Норд | Т8, G13, 2х18 | 0,85 |  |  | 65 |  | 670х147х108/ 400 | 1,9 |
| ЛСП01-2x18-011 Норд |  | 0,96 |  |  |  |  |  | 1,6 |
| ЛСП01-2x36-001 Норд | Т8, G13, 2х36 | 0,85 |  |  |  |  | 1279х147х108/850 | 2,8 |
| ЛСП01-2x36-011 Норд |  | 0,96 |  |  | 60 |  |  | 2,0 |
| ЛСП01-1x18-002 Норд | Т8, G13, 1х18 | 0,35 |  |  | 65 |  | 660х95х95/ 400 | 1,0 |
| ЛСП01-1x18-012 Норд |  | 0,96 |  |  |  |  |  | 0,8 |
| ЛСП01-1x36-002 Норд | Т8, G13, 1х36 | 0,85 |  |  | 60 |  | 1260х95х95/ 850 | 1,6 |
| ЛСП01-1x36-012 Норд |  | 0,96 |  |  | 75 |  |  | 1,4 |
| ЛСП01-2x18-002 Норд | Т8, G13, 2х18 | 0,85 |  |  | 65 |  | 670х165х110/ 400 | 1,9 |
| ЛСП01-2x18-012 Норд |  | 0,96 |  |  |  |  |  | 1,6 |
| ЛСП01-2x36-002 Норд | Т8, G13, 2х36 | 0,85 |  |  |  |  | 1280х165х110 /850 | 2,8 |
| ЛСП01-2x36-012 Норд |  | 0,96 |  |  | 60 |  |  | 2,0 |
| ЛСП01-1x18-003 Норд | Т8, G13, 1х18 | 0,35 |  |  | 65 |  | 670х97х108/ 400 | 1,0 |
| ЛСП01-1x18-013 Норд |  | 0,96 |  |  |  |  |  | 0,8 |
| ЛСП01-1x36-003 Норд | Т8, G13, 1х36 | 0,85 |  |  | 60 |  | 1279х97х108/ 850 | 1,6 |
| ЛСП01-1x36-013 Норд |  | 0,96 |  |  | 75 |  |  | 1,4 |
| ЛСП01-2x18-003 Норд | Т8, G13, 2х18 | 0,85 |  |  | 65 |  | 670х147х108/ 400 | 1,9 |
| ЛСП01-2x18-013 Норд |  | 0,96 |  |  |  |  |  | 1,6 |
| ЛСП01-2x36-003 Норд | Т8, G13, 2х36 | 0,85 |  |  |  |  | 1279х147х108/850 | 2,8 |
| ЛСП01-2x36-013 Норд |  | 0,96 |  |  | 60 |  |  | 2,0 |
| ЛСП01-1x18-005 Норд | Т8, G13, 1х18 | 0,35 |  |  | 65 | Прозрачный с призматическими преломляющими элементами, из поликарбоната | 660х95х95/ 400 | 1,0 |
| ЛСП01-1x18-015 Норд |  | 0,96 |  |  |  |  |  | 0,8 |
| ЛСП01-1x36-005 Норд | Т8, G13, 1х36 | 0,85 |  |  | 60 |  | 1260х95х95/ 850 | 1,6 |
| ЛСП01-1x36-015 Норд |  | 0,96 |  |  | 75 |  |  | 1,4 |
| ЛСП01-2x18-005 Норд | Т8, G13, 2х18 | 0,85 |  |  | 65 |  | 670х165х110/ 400 | 1,9 |
| ЛСП01-2x18-015 Норд |  | 0,96 |  |  |  |  |  | 1,6 |
| ЛСП01-2x36-005 Норд | Т8, G13, 2х36 | 0,85 |  |  |  |  | 1280х165х110 /850 | 2,8 |
| ЛСП01-2x36-015 Норд |  | 0,96 |  |  | 60 |  |  | 2,0 |

| ЛПО01 Кристалл | ЛПО01 Спорт |
| --- | --- |
| ЛСП01 Норд (001, 011) | ЛСП01 Норд (002, 012, 003, 013, 005, 015) |
| Рис. 1. Общий вид и расположение точек крепления (размер А) |
| Т8: 18/36 Вт | Т8: 2х18 Вт | Т8: 2х36 Вт |
| Рис. 2. Схемы электрические компенсированные |
| Т8: 18/36 Вт | Т8: 2х18 Вт | Т8: 2х36 Вт |
| Рис. 3. Схемы электрические некомпенсированные (выполняются по заказу потребителя) |

# Text boxes

ПАСПОРТ

Таблица 1. Типы, основные светотехнические, габаритные и

установочные параметры, масса светильников.